АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

Главный архитектор проекта					О.Е.Кухарева

Архитекторы								Е.П.Гармаева

О.Е.Кухарева

Ответственные исполнители по разделам:

- инженерные сантехнические сети				Е.Френкель

- инженерные электротехнические сети			Р.Алтаева

- архитектурно-планировочная часть			Е.П.Гармаева

- охрана окружающей среды					С.А.Цыденов

Графическое оформление проекта выполнили:

А.А.Шелухеев

Е.П.Гармаева

##### СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

##### (комплектация)

##### Том I. Генеральный план, совмещенный с проектом планировки МО СП «Ципиканское». Положения о территориальном планировании.

##### Том II. Генеральный план, совмещенный с проектом планировки МО СП «Ципиканское». Материалы по обоснованию.

СОСТАВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

| № п/п | Наименование | № листа | Кол-во экз. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА | - | 3 |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: Схема положения сельского поселения в планировочной структуре района. Схема границ зон с особыми условиями использования территории. М 1:50000 Проектный план. М 1:50000 Схема транспортной инфраструктуры. М 1:100000 Схема функционального зонирования. М 1:100000 Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. М 1:50000 Схема инженерной инфраструктуры. М 1:50000 Генеральный план, совмещенный с проектом планировки п.Курорт Баунт. М 1:5000 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 3 3 3 3 3 3 3 3 |

ОГЛАВЛЕНИЕ

| № п/п | Наименование разделов | стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 4 |
| 1. | Положение поселения в системе расселения. | 5 |
| 2. | Природно-климатические условия | 6 |
| 2.1. | Климат | 6 |
| 2.2. | Водные ресурсы | 6 |
| 2.3. | Минерально-сырьевые ресурсы | 7 |
| 3. | Историческая справка | 9 |
| 4. | Состав и границы зон с особыми условиями использования территории | 10 |
| 5. | Население и трудовые ресурсы | 12 |
| 5.1. | Демографическая ситуация | 12 |
| 5.2. | Градообразующие кадры | 13 |
| 5.3. | Перспективная численность населения | 15 |
| 6. | Анализ состояния территории МО СП «Ципиканское» | 15 |
| 6.1. | Земельный фонд | 15 |
| 6.2. | Жилищный фонд | 16 |
| 6.3. | Культурно-бытовое обслуживание населения | 17 |
| 6.4. | Территории специального назначения | 18 |
| 6.5. | Транспортная инфраструктура | 18 |
| 6.6. | Особо охраняемые природные территории и объекты | 18 |
| 6.7. | Объекты культурного наследия | 20 |
| 6.8. | Перечень территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 21 |
| 7. | Экономический потенциал | 24 |
| 7.1. | Современное состояние | 24 |
| 7.2. | Стратегические направления развития | 25 |
| 8. | Комплексное развитие территории | 26 |
| 8.1. | Функциональное зонирование территории | 26 |
| 8.2. | Жилищное строительство | 29 |
| 8.3. | Культурно-бытовое обслуживание | 30 |
| 8.4. | Рекреация и туризм | 30 |
| 8.5. | Инженерная инфраструктура | 32 |
| 8.5.1. | Водоснабжение | 32 |
| 8.5.2. | Водоотведение | 33 |
| 8.5.3. | Теплоснабжение | 34 |
| 8.5.5. | Электроснабжение | 40 |
| 8.5.6. | Средства связи и телекоммуникаций | 42 |
| 8.6. | Транспортная инфраструктура | 42 |
| 9. | Мероприятия по охране окружающей среды | 43 |
| 10. | Основные технико-экономические показатели генерального плана | 45 |

ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план МО СП «Ципиканское» выполнен на основании Распоряжения местной администрации МО «Баунтовский эвенкийский район» №87 от 16.03.2012 «О подготовке градостроительной документации»

Основные графические материалы разработаны на топографической съемке в М 1:50000 и 1:5000. Расчетный срок нового генплана – 2032 год.

#### В работе над проектом использовались следующие проектные, нормативные и законодательные материалы:

- Комплексная программа социально-экономического развития МО СП «Ципиканское» на 2011-2015 гг. и на период до 2020 г. Администрация МО СП, 2011 г.

- Градостроительный кодекс РФ, Москва, 2004г.

- Водный кодекс РФ, 2007.

- Земельный кодекс РФ, 2001

- Лесной кодекс РФ, 2007

Федеральные законы:

- «Об охране окружающей природной среды», 2002.

- «Об охране атмосферного воздуха», 1999.

- «Об отходах производства и потребления», 1998.

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», 2003.

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», 2002.

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», М., 1989.

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения», М., 2004.

- СНиП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства», М., 1997.

Проектные решения  генерального плана являются базовым документом для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры, территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития МО СП «Ципиканское», разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон, определения зон инвестиционного развития.

Генеральный план МО СП «Ципиканское» разработан в соответствии с «Методическими рекомендациями по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов», Минрегион России, 2010г.

- ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЕЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ

Сельское  поселение «Ципиканское» расположено в северо-западной части Баунтовского  эвенкийского  района. В состав поселения входят поселки Ципикан, являющийся административным центром муниципального образования, Курорт Баунт, Баунт, Окунево и Верхний Ципикан.

Поселок Ципикан расположен в 90 км северо-западнее от районного центра села Багдарин, на левом берегу реки Ципикан.

Поселок Курорт Баунт расположен в 140 км северо-западнее от районного центра села Багдарин, в 50 км северо-западнее от поселка Ципикан.

Поселок Окунево расположен в 200 км северо-западнее от районного центра села Багдарин, в 120 км западнее от поселка Ципикан.

Поселок Баунт  расположен в 140 км севернее от районного центра села Багдарин, в 50 км севернее от поселка Ципикан на берегу озера  Баунт.

Поселок Верхний Ципикан расположен в 45 км юго-западнее от поселка Ципикан на правом берегу р. Ципикан.

Связь с районным центром осуществляется по автомобильной дороге Багдарин - Ципикан - Курорт Баунт.

Сельское поселение граничит с востока – с МО СП «Усойское», с юго-востока – с МО СП «Багдаринское», с юга – с МО СП «Витимканское», с запада – с МО «Курумканский район», с севера – с МО «Северобайкальский район» и МО СП «Уакитское».

Основным видом экономической деятельности поселения является золотодобыча, рыболовный промысел. Сельское хозяйство развито только в личных подсобных хозяйствах.

- ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ

2.1. Климат

Климат отличается резкой континентальностью. Зима холодная и продолжительная с выпадением незначительного количества осадков, небольшой высотой снежного покрова (10-12 см). Небольшой слой снежного покрова с низкими температурами способствует распространению зоны вечной мерзлоты. Из-за суровости климата район приравнен к районам Крайнего Севера. Длительность устойчивых морозов 163-183 дня. Зимой в районе господствует Сибирский антициклон, что обусловливает ясную, тихую и морозную погоду. Самый холодный месяц – январь. Среднемесячная температура его, по многим наблюдениям, составляет -320С, понижается до -57 градусов.

Весна короткая, характер ее неблагоприятен для развития сельскохозяйственных культур. Весенние заморозки характерны для всего района и отмечаются, как правило, даже во второй декаде июня.

Среднемесячная температура наиболее теплого летнего месяца – июля, составляет +160С. Безморозный период в летнее время всего лишь 30-45 дней, что существенно влияет на результаты сельскохозяйственных работ. Среднегодовая температура -6 градусов. Количество осадков в год колеблется от 300 мм (Верхний Ципикан) до 400 мм (Карафтит). Осадки по месяцам распределены неравномерно. Сибирский антициклон сопровождается ясной погодой с количеством осадков, колеблющихся в пределах 13-20 мм. Основное количество осадков приходится на июль-август – время, связанное с заготовкой кормов для животноводства, что также, не лучшим образом, сказывается на состоянии сельского хозяйства. Дневные температуры могут достигать высоких значений (32-350С).

Осень наступает быстро, заморозки начинаются при еще сравнительно высоких среднесуточных температурах в третьей декаде августа и начале сентября. Циркуляционные условия осеннего периода характеризуются развитием общего западно-восточного переноса, который прерывается вторжениями холодных воздушных масс с севера.

По количеству ветров район относится к маловетренным. Ветер, преимущественно, имеет северное и северо-западное происхождение.

2.2. Водные ресурсы

Территория поселения  имеет густую речную сеть, полностью принадлежащую бассейну река Витим, который, в свою очередь, является правым притоком река Лены.

Витим - самая крупная река Баунтовского эвенкийского района, общей протяженностью в 1887 километров. Началом его является место слияния двух рек Витимкан и Чины.

По гидроэнергетическим ресурсам река Витим одна из крупнейших в стране. Несмотря на большой объем протекающей в реке воды судоходство очень затруднено, из-за наличия опасных порогов.

Ципа - вторая по величине река района, протяженностью в 692 километров, является левым притоком река Витим.

Реки имеют преимущественно дождевое питание - 80 %, с незначительным количеством поступления грунтовых и талых вод. Перепад уровня воды в летний период в крупных реках достигает 8-10 метров. Зимой многие реки перемерзают до дна, и тогда напором грунтовых вод трескается лед, и образуются наледи.

2.3. Минерально-сырьевые ресурсы

Минеральные источники

Баунтовские термальные источники расположены в 1,5 км к юго-западу от озера Баунт,  у подножия горы Большой Хаптон, на территории санатория «Баунт» Разгрузка терм происходит тремя отдельными выходами.

По химическому составу термальные воды Баунтовского источника являются сульфатно-гидрокарбонатными, натриевыми с минерализацией 0,4 г/л. Содержание кремнекислоты 60-95 мг/л, сероводорода 15 мг/л. Источник представлен тремя сближенными (в пределах 5-10 м.) грифонами. Грифон 1 является наиболее водообильным. Он представляет собой струю с расходом 10-12 л/сек. и температурой  54-550. Струя выходит из естественного углубления среди гранитных валунов. Вода чистая, прозрачная, с запахом и вкусом сероводорода. Грифон постоянно газирует. Дебит выделяющегося газа 5 л/час.

Согласно заключению Томского научно-исследовательского института курортологии и физиотерапии (2008г.), по органолептическим показателям вода Баунтовского источника №1 без цвета, без осадка, с запахом и вкусом сероводорода. Температура воды 50°С.

Согласно результатам испытаний подземной воды источника установлено, что основными анионами, определяющими состав воды, являются гидрокарбонат-ионы (совместно с карбонат-ионами) в концентрации 182,5 мг/дм3 и сульфат-ионы 95,0 мг/дм3. Катионы представлены ионами натрия (суммарно с калием) в количестве 110 мг/дм3 и кальция 4 мг/дм3. Минерализация воды составляет 0,55 г/дм3. Реакция водной среды (рН) – 8,7.

Из биологически активных соединений в воде источника выявлены метакремниевая кислота в концентрации 96,9 мг/дм3 при кондиции для минеральных кремнистых вод 50 мг/дм3 и сероводород в количестве 31 мг/дм3 при кондиции для минеральных сероводородных вод 10 мг/дм3 согласно ГОСТ 13273 «Воды минеральные питьевые лечебные и лечебно-столовые». Содержание в воде ионов фтора определено в количестве 26,6 мг/дм3.

Токсичные азотосодержащие компоненты (нитриты, нитраты), микрокомпоненты (свинец, кадмий, цинк, медь, ртуть), перманганатная окисляемость. Фенольный индекс содержатся в количествах ниже предельно допустимых норм для минеральных вод.

По результатам исследований лаборатории радиационного контроля ФГНУ «НИИ ядерной физики ТПУ» содержание радионуклидов в воде источника не превышает пределов, установленных нормами.

Санитарно-микробиологическое состояние воды источника соответствует нормативным требованиям, предъявляемым СанПиН 2.1.5.980 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Поверхностные воды (рекреация)» по содержанию общего микробного числа и фекальных колиформных бактерий, однако обнаружено присутствие общих колиформных бактерий. Синегнойная палочка отсутствует.

По минерализации и основному ионно-солевому составу вода Баунтовского источника №1 является термальной кремнистой сероводородной слабоминерализованной сульфатно-гидрокарбонатной натриевой со щелочной реакцией водной среды. В соответствии с критериями оценки минеральных вод, установленными минздравом РФ (МУ №2000/34), подземная вода Баунтовского источника №1 относится к 4 группе минеральных лечебных вод (Уш-Бельдирский тип).

Минеральные воды 4-й бальнеологичексой группы показаны для наружного применения при болезнях системы кровообращения, нервной системы, костно-мышечной системы, при ожирении, при болезнях мужских и женских органов, болезнях кожи.

Для уточнения бальнеологической ценности воды Баунтовского источника №1 необходимо проведение исследований на содержание фтора, метакремниевой кислоты и сероводорода в воде в сезонной динамике.

Полезные ископаемые

Золото. Рудопроявление «Горное» находится на левобережье р. Ципикан, в 4,5 км севернее пос. Ципикан. Рудные тела имеют сложное строение, и золото в них распространено крайне неравномерно. Прогнозные ресурсы оцениваются в 7 тонн, среднее содержание около 8 гр/т. В настоящее время есть все основания для дальнейшего изучения как самого рудопроявления, так и всей рудоконтролирующей структуры, которая уверенно прослеживается на 5-6 км., а по ряду признаков до 20 км.

- ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Окунево

Село Окунево находится на берегу оз. Большие Капилюши (оз. Орон). В 1960 году в с. Окунево была создана звероводческая ферма голубых песцов, принадлежащая Баунтовскому коопзверопромхоз и функционировал охотничий участок. В селе были открыты школа, клуб, пекарня, магазин, построена взлетно-посадочная авиаплощадка. В начале 90-х годов ликвидированы звероферма, охотучасток, были закрыты социальные учреждения. На 1 января 2002 года в селе проживало 38 человек.

Ципикан

На месте существующего сегодня п.Ципикан в 1859 г. был открыт прииск, получивший название Первоначально-Воскресенский. В связи с национализацией золотых промыслов в Баунтовском районе в 1930 г. Создается государственное предприятие, резиденцией которого становится прииск Первоначально-Воскресенский. Ципикан в 1930-х гг. был самым крупным населенным пунктом в районе, центром комбината «Баргузинзолото».

На 1 января 2002 г. В Ципикане проживало 114 человек. Он является центром Ципиканской сельской администрации, в ведении которой находятся населенные пункты – Окунево, Верхний Ципикан, Горячий Ключ, Баунт.

Баунт

В 1652 году казаками под предводительством атамана Якова Похабова на берегу р. Ципы в 3 км от оз. Баунт закладывается Баунтовский острог. Он стал вторым острогом в Забайкалье, после Баргузинского, и первым на территории, ныне входящей в Баунтовский эвенкийский район. С тех пор Баунтовский острог становится местом средоточия эвенков-орочонов. Здесь проводились общие собрания эвенков – сугланы, проходили ярмарки.

С 1824 г. в Баунтовском острожке обосновывается Баунтовская управа и, таким образом, Баунт становится административным центром Баргузинской тайги, как тогда называлась территория современного Баунтовского района. В 1925 г. после образования туземного Баунтовского района его административным центром становится заимка Баунт, которая находилась в этом статусе до 1928 г. до того времени, когда управление районом было перенесено на прииск Гурьевский.

В 1933 г. часть жителей заимки Баунт вступает в рыболовецкую артель «Мопр». В начале 1970-х годов здесь организуется производственный участок Баргузинского рыбзавода, который с 1977 г. и до середины 1990-х гг. находился в составе Баунтовского рыбзавода. На 1 января 1997 г. Население с. Баунт состояло из 28 человек. Основное занятие проживающих в селе – рыболовство.

Горячий ключ

Сероводородные термальные воды Ключа, бьющего из подножия г. Хаптон, были известны давно. С установлением советской власти встал вопрос о строительстве санатория. Были построены два спальных корпуса, ванный корпус, столовая, жилые дома.

В настоящее время на базе санатория функционирует лечебница ТМО. Построено несколько домов отдыха, принадлежащих различным ведомствам района. На 1 января 1997 года в поселке проживало 29 человек.

- СОСТАВ И ГРАНИЦЫ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

В состав зон с особыми условиями использования территории входят:

- Водоохранные зоны водоёмов – водоохранные зоны рек и озёр (в районе законодательно на местности не определены):

Ширина водоохранных зон рек, установленных в соответствии с «Водным кодексом РФ»: минимальные размеры водоохранных зон для:

- рек и ручьев длиной менее 10 км составляют 50 м;

- четко выраженных истоков рек – радиусом 50м.

- рек и ручьев длиной от 10 до 50 км – 100м.

- рек и ручьев длиной от 50 км и более  – 200м.

- радиус водоохранной зоны истоков рек устанавливается в размере – 50 м.

| № п/п | Названия водных объектов | Ширина водоохраной зоны, м |
| --- | --- | --- |
| 1. | озеро Банут | 200 |
| 2. | оз. Орон | 200 |
| 3 | Капылюши | 200 |
| 4 | Дороног | 200 |
| 5 | Демьяда | 200 |
| 6 | Окунево | 200 |

- Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий - в зависимости от класса опасности рассчитывается размер санитарно-защитной зоны.    Размеры санитарно-защитных зон не всегда соответствуют установленным нормам, а в отдельных случаях и вообще отсутствуют. Кроме того, территории некоторых санитарно-защитных зон заселены.

- Охранные зоны объектов культурного наследия

Необходимо предусмотреть мероприятия по разработке и утверждению проектов зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории поселения, на основании ст.34 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 года № 73 ФЗ.

- Защитные леса.

Основными функциями защитных лесов являются средозащитная, водоохранная, оздоровительная и рекреационная. В соответствии с Лесным кодексом РФ рубки главного пользования в защитных лесах запрещены, любая хозяйственная деятельность строго регламентируется. Площадь защитных лесов на территории Баунтовского эвенкийского района составляет 112882 га.

По категориям защитности выделены:

1. леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов:

– защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов РФ. Данная категория лесов выполняет функции защиты дорог от снежных заносов, размывов и эрозионных воздействий воды и ветра.

– зеленые зоны. Данная категория лесов выполняет функции культурно-оздоровительного характера для обеспечения чистоты воздушного бассейна, смягчения отрицательного влияния неблагоприятных природных и антропогенных факторов на окружающую среду, а также для организации отдыха населения;

- Ценные леса:

– леса, расположенные в полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах. Леса этой категории выполняют важные защитные водорегулирующие функции;

– запретные полосы лесов расположенные вдоль водных объектов. Запретные полосы лесов, расположенные вдоль  водных объектов выполняют особо важную роль в сохранении водного режима рек, а также препятствуют ветровой и водной эрозии почв;

– нерестоохранные полосы лесов.  Нерестоохранные полосы лесов выделены по нерестовым рекам, имеющим важное рыбохозяйственное значение. Нерестоохранные полосы установлены по рекам Витим, Ципа, Амалат и др.

Выделение особо защитных участков лесов и установление их границ осуществляются органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81-84 Лесного кодекса РФ

Все вышеперечисленные виды территорий с особым природоохранным режимом (ООПТ, водоохранные зоны, защитные леса) являются основными структурными элементами экологического каркаса территории, необходимого для устойчивого развития территории.

- НАСЕЛЕНИЕ И ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

  - Демографическая ситуация

Сведения о численности населения МО СП «Ципиканское»

(по состоянию на 01.01.2012)

| Наименование населенного пункта | Всего населения |
| --- | --- |
| п. Баунт | 22 |
| п. Верхний Ципикан | 0 |
| п. Курорт Баунт | 37 |
| п. Окунево | 8 |
| п. Ципикан | 61 |
| Итого | 128 |

#### Основные демографические показатели

| Показатели | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения, чел. | 197 | 192 | 191 |
| Число домохозяйств | 83 | 82 | 82 |
| Родившихся, чел. | 3 | 1 | 3 |
| Умерших, чел. | 2 | 7 | 4 |
| Естественный прирост, чел. | +1 | -6 | -1 |
| Численность прибывших, чел. | 3 | 9 | 2 |
| Численность выбывших, чел. | 4 | 8 | 1 |
| Миграционный прирост, (убыль) чел. | -1 | +1 | +1 |
| Средняя продолжительность жизни, лет | 65 | 70 | 70 |

| Показатели | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| По национальному составу |  |  |  |
| Русские | 173 | 169 | 168 |
| Буряты | 3 | 2 | 2 |
| Другие национальности | 21 | 21 | 21 |
| По половому признаку |  |  |  |
| Мужчины | 101 | 101 | 100 |
| Женщины | 96 | 91 | 91 |
| 0 – 6 лет | 12 | 13 | 13 |
| 6 – 17 лет | 19 | 21 | 22 |
| 17 – 25 лет | 41 | 42 | 43 |
| 25 – 55 лет | 88 | 89 | 84 |
| 55 – 75 лет 39 | 32 | 23 | 25 |
| 75 лет и старше | 5 | 4 | 4 |

В сельском поселении отмечается тенденция к уменьшению численности населения: со 197 человек в 2008 году до 128 – в 2012 году.

Причины, приводящие к уменьшению численности населения:

- низкая рождаемость;

- рост смертности населения;

- миграция населения (убыль)4

- отсутствие рабочих мест, школы, детского сада;

- труднодоступность и отсутствие общественного транспорта;

- низкий уровень жизни.

  - Градообразующие кадры

На территории сельского поселения работают такие предприятия как ООО « Юкатан»,  мини-артели ООО «Оникс», ООО «Адамант», ООО «Кедр», ООО  «Бамаз». Численность занятых на производстве составляет до  15 человек.

| Населённый пункт | Всего занятых (чел.) | % к численности населения |
| --- | --- | --- |
| п. Ципикан | 43 | 47,2% |
| п.Курорт Баунт | 19 | 41,3% |
| п. Окунёво | 8 | 38,1% |
| п. Баунт | 8 | 25,8 % |
| Итого: | 78 | 62,9% |

Доля экономически активного населения составляет  83,1% (103 чел.), пенсионеров и инвалидов  27,7 (53 чел.), детей  15,7 % (30 чел.)  Из данных таблицы видно, что наиболее высокий уровень занятости, в поселке Ципикан. Такая тенденция наблюдается не круглогодично, а в отдельные квартала, в связи с включением в численность занятых, сезонных рабочих. На втором месте по занятости населения стоит п. Курорт Баунт  41,3 % занятых от численности населения. В п. Баунт – 25,8%, в п. Окунево – 38,1 %.

Проходят обучение в средних и высших профессиональных образовательных учреждения за пределами поселения  3,1 % (6 чел.), в  Багдаринской средней школе-интернат  9 % (17 чел.). Около 40% от занятых работают в социальной сфере поселения, безработных официально зарегистрированных в ЦЗН 1 чел.

В поселках Ципикан и Курорт Баунт работают магазин ООО «Ципиканский продснаб Плюс», ДЭС ООО «Энергосервис».

В п. Баунт проживают в основном пенсионеры и безработные. Количество  31 человек на 13 дворов. Местное население занимается рыболовством. Основным источником, обеспечивающим население средствами для существования,  является рыбопромысел,  в озере  Баунт  водится более 20 видов рыб.  В поселке находится пункт ГУ «Бурятский республиканский центр по  гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», где занято 5 человек.

Так же население занято разведением скота,  имеются огороды, где выращиваются картофель и овощи. Есть торговая точка, ДЭС.

Таблица 8

Занятость и безработица

| Показатели | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения, человек | 197 | 192 | 191 |
| Численность экономически активного населения, человек | 122 | 116 | 113 |
| из них: |  |  |  |
| занято в экономике, чел. | 55 | 53 | 81 |
| в % к экономически активному населению | 45,1 | 45,7 | 59,2 |
| Безработные, чел. | 50 | 40 | 22 |
| в % к экономически активному населению | 41,0 | 34,5 | 19,5 |
| Численность официально зарегистрированных безработных, человек | 0 | 0 | 1 |
| Уровень зарегистрированной безработицы, % | - | - | 0,9 |

Таблица 9

Структура занятости населения в % к общей численности занятых в экономике

| Показатели | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Занято в экономике, всего | 55 | 53 | 81 |
| в том числе: | - |  |  |
| промышленность | - | - | - |
| сельское хозяйство | - | - | - |
| строительство | - | - | - |
| транспорт и связь | 2 | 2 | 2 |
| торговля и общественное питание | 4 | 6 | 5 |
| ЖКХ | 5 | 8 | 8 |
| здравоохранение и физическая культура | 17 | 14 | 15 |
| образование, культура и искусство | 5 | 5 | 5 |
| прочие отрасли | 22 | 18 | 46 |

5.3. Перспективная численность населения

Численность населения на первую очередь строительства и расчетный срок определяется на основе данных о перспективах развития поселения в системе расселения и демографического прогноза естественного и механического прироста населения.

Численность населения с каждым годом уменьшается, но принимая во внимание намеченные мероприятия по экономическому развитию сельского поселения, принята следующая перспективная численность:

| Наименование села | На начало проектирования (2012 г.) | На первую очередь (2022г.) | На расчетный срок (2032 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Баунт | 22 | 25 | 30 |
| п. Верхний Ципикан | 0 | 2 | 5 |
| п. Курорт Баунт | 37 | 53 | 70 |
| п. Окунево | 8 | 10 | 15 |
| п. Ципикан | 61 | 70 | 80 |
| Итого: | 128 | 160 | 200 |

- АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ МО СП «ЦИПИКАНСКОЕ»

  - Земельный фонд

Территория сельского поселения в административных границах на начало проектирования составляет  га.

| Населенные пункты | Застроенные территории | Площади. улицы | Личные подсобные хозяйства | Общая площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселок Ципикан | 76 | 8 | 13 | 97 |
| Поселок Курорт Баунт | 85 | 36 | 25 | 146 |
| Поселок Окунево | 30 | 15 | 18 | 63 |
| Поселок Баунт | 30 | 25 | 17 | 72 |
| Поселок Верхний Ципикан | 28 | 18 | 11 | 57 |

6.2. Жилищный фонд

Жилищный фонд МО СП «Ципиканское» составляет на начало проектирования 3476 кв.м:

| Площадь жилищного фонда -всего | кв.м | 3476 |
| --- | --- | --- |
| в том числе: | кв.м |  |
| Государственная | кв.м | 3277,4 |
| муниципальная | кв.м | 198,5 |
| частная | кв.м |  |
| иная форма собственности | кв.м |  |
| Число жилых квартир ( домов) - всего | Ед | 84 |

Средняя обеспеченность – 13,1 кв.м общей площади на 1 человека, что намного ниже среднереспубликанской.

Преобладающая часть жилого фонда поселения сосредоточена в одноэтажных деревянных строениях. По своему техническому состоянию жилой фонд находится в удовлетворительном состоянии. Жилые дома усадебного типа, как правило, не имеют инженерного благоустройства.

На территории поселения жилищно-коммунальным хозяйством занимается  Общество с ограниченной ответственностью «Энергосервис». В его ведении находится 4 дизельные электростанции (ДЭС),  которые  обеспечивают электроэнергией поселки Баунт, Ципикан, Окунево, Курорт Баунт.

Жилищно-коммунальное хозяйство

| Показатели | Ед. изм. | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд (на конец года) – всего | Тыс. кв. м | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| частный |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| государственный | -«- | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| Удельный вес площади (весь жилищный фонд), оборудованной: | % |  |  |  |
| водопроводом | -«- |  |  |  |
| канализацией | -«- |  |  |  |
| центральным отоплением | -«- |  |  |  |
| ваннами (душем) | -«- |  |  |  |
| горячим водоснабжением | -«- |  |  |  |
| напольными электроплитами | -«- | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Число семей (включая одиночек), состоявших на учете на получение жилья (на конец года) | Ед. | 5 | 5 | 3 |
| в процентах от общего числа семей (включая одиночек) | % |  |  |  |
| Число приватизированных жилых помещений за год | Ед. | 1 | 1 | 6 |
| Общая площадь приватизированных жилых помещений | м2 | 42,9 | 46,9 | 267,2 |
| Одиночное протяжение уличной сети | Км | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| в том числе нуждающихся в замене | -«- | - | - |  |
| Число источников теплоснабжения (на конец года) | Ед. | 0 | 0 | 0 |
| Протяженность паровых и тепловых сетей в двухтрубном исчислении | Км | 0 | 0 | 0 |

6.3. Культурно-бытовое обслуживание населения

В п. Ципикан и Курорт Баунт  действуют сельские клубы. В п. Ципикан работает  библиотека,  пополнение  книжного фонда нуждается в дополнительной финансовой поддержке. В летний период для жителей п. Ципикан  работает спортивная площадка.

Учреждений  образований на территории сельского поселения нет. Дети школьного возраста обучаются в районном центре. Дети ясельного возраста находятся дома на попечении родителей.

Медицинское обслуживание осуществляется фельдшерско-акушерскими пунктами в четырех поселках, а также выездными бригадами врачей специалистов по графику из ЦРБ.

В поселках Ципикан и Курорт Баунт работают магазин ООО «Ципиканский продснаб Плюс», ДЭС ООО «Энергосервис».

В п.Курорт Баунт находится отделение реабилитации и восстановительного лечения, которое  входит в состав районной больницы, госпитализирует на реабилитацию и восстановительное лечение жителей Баунтовского района, других районов Республики Бурятия и г.Улан-Удэ, а  также других регионов РФ. Отделение имеет 15 коек, в  том  числе 5 на коммерческой основе (для отдыхающих, и тех, кто без направления). Проводит лечение больным с последствиями травм, неврологическими, гинекологическими, кожными заболеваниями, болезнями опорно-двигательного аппарата, а также осуществляет лечение острых и обострение хронических заболеваний у жителей близлежащих населенных пунктов Баунт, Ципикан, и самого п. Курорт Баунт. Располагает квалифицированным медицинским персоналом. К услугам больных и отдыхающих современные технологии аппаратной физиотерапии, бальнеологические услуги, бальнеологические услуги: душ «Шарко», подводный душ-массаж, общие и местные ванны, баня-сауна, бассейн. Имеются уютные двухместные номера, повышенный комфорт гостиничных секций, отдельные домики на 4-6 мест, досуговый центр: разнообразие программ спутникового телевидения, настольные игры в теннис, бильярд, небольшая библиотека.

6.4. Территории специального назначения

Территории ритуального назначения. На территории поселения находится 5 кладбищ .

Территории складирования и захоронения отходов. На территории поселения

  - Транспортная инфраструктура

Сообщение с поселком только зимником. Отсутствие всех видов транспорта в летний период. Поэтому  одной из важных задач является своевременный завоз  товаров первой необходимости, ГСМ, запчастей для ДЭС, в зимний период.

6.6. Особо охраняемые природные территории и объекты

К территориям с особым природоохранным режимом относятся: особо охраняемые природные территории, земли природоохранного назначения (водоохранные зоны рек и водоемов, леса первой группы, пригородные зеленые зоны, противоэрозионные насаждения), особо ценные природные объекты. Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным Законом «Об охране окружающей природной среды» (2002 г.), Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» (1995 г.), Земельным кодексом РФ (1997 г.),  Лесным кодексом РФ, специальными статьями Градостроительного Кодекса РФ, а также положениями об отдельных категориях ООПТ, водоохранных зонах водных объектов и некоторыми другими подзаконными актами.

#### Особо охраняемые природные территории.

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решением государственной власти полностью или частично из хозяйственного пользования и для которых установлен режим особой охраны. К ООПТ относятся государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, государственные природные памятники природы, дендрологические памятники и ботанические сады, лечебно-оздоровительные местности курорты. Правительство РФ и органы исполнительной власти могут устанавливать и иные категории особо охраняемых территорий, которые включают городские леса, городские парки, памятники садово-паркового искусства, охраняемые речные системы, охраняемые природные ландшафты.

На территории поселения к особо охраняемым природным территориям относятся памятники природы.

Памятники природы

Водные

Озеро Баунт - расположено в западной части Баунтовской котловины, в системе рек Верхняя Ципа, Ципикан и Нижняя Ципа. По форме напоминает неправильный треугольник. Максимальная длина озера около 16 км, ширина 9 км. Наибольшая глубина, в юго-восточном углу, 33 м. Средняя глубина 17 м. Прозрачность воды 3,5 м.
Берега в основном высокие, на северо-западе даже скальные, обрывистые. Лишь с востока к озеру примыкает болотно-озерная равнина. С юго-запада к Баунту подходят отроги горы Большой Хаптон. У ее подножья курорт местного значения, основанный на горячем сероводородном источнике целебной воды. Температура его около 54 градусов при суточном дебите 1200 куб. м. В Баунтовской котловине вообще много горячих источников (например, Могойский, Точинский, Бусанийский), что говорит о продолжающейся тектонической активности района.

Баунт богат рыбой. Здесь круглый год ведется промысел. Из рыб ведущее место принадлежит сороге и окуню. Встречаются щука, карась, сиг, ряпушка, язь и налим. Так как озеро проточное, в него иногда заходят ленок, таймень, хариус и даже осетр.

Озеро Орон - находится у подножья северных склонов Северо-Муйского хребта, на 554-м км от устья Витима, у его правого берега. Занимает поперечное положение к долине реки и соединено с ней проливом длиной 1 км и шириной 300 м. Длина озера около 19 км; ширина в наиболее узкой части 2,25 км, в юго-восточной 6,5 км. Северная часть, длиной 6 км, мелководна (1,2 - 3,5 м). На южном участке дно озера круто падает и глубина достигает 184 м. В Орон впадают реки Калтушная и Сыгыкта, берущие начало в глубине хребта Кодар - водоразделе Витима и Чары. Обе реки горного характера, порожистые и стремительные.

На озеро постоянно влияет режим Витима. В малую воду прозрачные воды Орона идут в реку, а при подъемах уровня реки мутный поток устремляется в озеро.

Озеро Доронг - лежит в юго-западной части Южно-Муйского хребта. Горное водораздельное озеро спрятало свои темные воды в узкой, глубокой расщелине. Зажатое крутыми скалами с юго-запада и северо-востока, оно настежь открыто с северного и южного концов для всех постоянно метущихся здесь ветров. Этот скальный коридор протянулся почти на 11 км. Ширина озера - около 1 км - остается неизменной на всем его протяжении. Доронг расположен на уровне 1110 м, температура воды 8 - 10 градусов. Максимальная глубина озера 55 м.

Озеро - типично ледникового происхождения, с южного конца подпружено моренной грядой. В озеро впадает несколько речек, берущих начало из снежников на склонах окружающих хребтов. Большинство их пересыхает в середине лета. Доронг связан с бассейном Верхней Ципы рекой Точа, берущей начало из южного конца озера. Здесь чистый, ярко-желтый песчаный пляж, резко контрастирующий с окружающими мрачными горами.

Баунтовский источник расположен на правом берегу р.Ципы у подножия горы Бол. Хаптон. По химисечкому составу термальные воды Баунтовского источника являются сульфатно-гидрокарбонатными, натриевыми с минерализацией 0,4 г/л. Содержание кремнекислоты 60-95 мг/л, сероводорода 15 мг/л. Источник представлен тремя сближенными (в пределах 5-10 м.) грифонами. Грифон 1 является наиболее водообильным. Он представляет собой струю с расходом 10-12 л/сек. и температурой  54-550. Струя выходит из естественного углубления среди гранитных валунов. Вода чистая, прозрачная, с запахом и вкусом сероводорода. Грифон постоянно газирует. Дебит выделяющегося газа 5 л/час

Озеро Копылюши

Озеро Окунево

6.7. Объекты культурного наследия

Памятники истории

| № п/п | Наименование | Дата | Катег | № докум. | Местона-хождение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны | 1975 г. | бетон | №134 | пос. Ципикан |

Примечания:

Документы о принятии памятников на государственную охрану:

№ 134 - Постановление Совета Министров Бурятской АССР от 26.05.1983.

  - Перечень территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и  техногенного характера

Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

Гидрометеорологические явления

Затопление и подтопление.

При этом возможно:

- подтопление и затопление отдельных  населённых пунктов, производственных объектов;

- разрушение жилищных, хозяйственных и производственных строений, мостов, переправ, линий электропередач;

- затопление сельскохозяйственных угодий, гибель урожая;

- размыв железнодорожных путей и автомобильных дорог;

гибель людей и скота.

Опасные геологические процессы

Землетрясения. Территория МО СП " Ципиканское" входит в 8 и 9-балльную сейсмическую зону.

Вечная мерзлота.

Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Взрыво-пожароопасные объекты

К этим объектам относятся склады взрывчатых материалов, ГСМ, топливно-заправочные пункты, автогазозаправочные станции, газонакопительные пункты.

Объекты жизнеобеспечения

На территории поселения  находятся котельные. Все они IV класса опасности.

Энергетические объекты

Аварии на энергетических объектах могут быть связаны с

- оборудованием, вырабатывающим энергию,

- устройством преобразования энергии,

- системой передачи и распределения энергии от источников потребления.

Лесные пожары

Основную опасность, особенно в связи с изменением климатических условий, обусловленных уменьшением количества осадков, будут представлять лесные пожары. Пожарная опасность по условиям погоды может достигать максимального 5-го класса, характеризующегося невозможностью непосредственного тушения.

Территории радиационной опасности, формируемые космическим излучением и природными радионуклидами, а также техногенной радиоактивностью (проведение медицинских рентгенорадиологических процедур, обращение  лома цветных и чёрных металлов, содержащих источники ионизирующего излучения)

Транспорт

Риск возникновения чрезвычайных ситуаций существует на всех видах транспорта.

Вероятность чрезвычайных ситуаций имеется при перевозке взрывоопасных, химически опасных веществ и т.д., при неисправности транспортных средств, при неопытности водителей, при авариях на транспорте и т. д.

## Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций

биолого-социального характера

На территории поселения имеется скотомогильник

Для обеспечения экологической безопасности требуется

- проведение постоянного мониторинга природных процессов, обеспечение радиационной безопасности;

- обеспечение безопасности населения от влияния физических факторов;

- своевременное проведение противоклещевой обработки лесных массивов, посещаемых людьми;

- осуществление мероприятий по снижению шума в поселках и сельских населённых пунктах.

Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Противопожарные мероприятия являются неотъемлемой частью инженерно-технических мероприятий ГО, обеспечивающих устойчивость функционирования в военное время отраслей и объектов народного хозяйства.

Их важность предопределяется большими размерами ущерба, который могут нанести пожары, возникающие как в мирное время, так и в военное время, в очагах массового поражения.

Для предупреждения чрезвычайных обстоятельств, связанных  с пожаром, снижение их тяжести и ликвидации их последствий на последующих стадиях проектирования необходимо предусматривать технические и организационные мероприятия, направленные на снижение вероятности возникновения пожара, защиту от огня, безопасную эвакуацию людей, беспрепятственный ввод  и продвижение пожарных расчетов и пожарной техники.

В целях предотвращения возникновения дополнительных очагов пожара открытые автостоянки следует размещать на расстоянии не менее высоты от ближайшего здания из расчета одна стоянка на группу зданий.

На территории поселения нет существующих АЗС, проектом строительство новых не предусматривается.

При пожаре безопасность людей должна обеспечиваться своевременной беспрепятственной эвакуацией людей из опасной зоны, спасением людей, оказавшихся в зоне задымления и повышенной температуры.

С целью предотвращения распространения очагов пожара необходимо обеспечить сигнализацию и оповещение  о возникновении пожара, наличие средств пожаротушения.

В интересах обеспечения наружного пожаротушения на сетях водопровода необходимо предусматривать пожарные гидранты, устанавливаемые в колодцах на сети, с обеспечением подъездов к ним и водопроводным кольцам. Пожарные гидранты, а также устройства для отключения поврежденных участков водопровода следует располагать на не заваливаемой территории. Указатели пожарных гидрантов устанавливаются во всех корпусах.

В соответствии с требованиями МЧС 1.01-99 необходимо предусмотреть на последующих стадиях проектирования следующие  мероприятия:

- организация проездов для пожарных машин с двух сторон домов шириной 6.0 м на расстоянии от фасадов 8-10 м с асфальтобетонным покрытием;

- устройство сквозных проходов в первых этажах секций жилых домов;

- устройство гидрантов на трассе основного водопровода, с учетом обеспечения тушения пожара в каждом здании от трех гидрантов удаленных от здания не более 150 м.

Пожаротушение на рассматриваемой территории предусматривается выполнять:

- Существующими системами обеспечения пожарной безопасности в населенных пунктах поселения. Основным действующим элементом системы обеспечения пожарной безопасности будет являться пожарное депо на территории центра поселения п.Ципикан.

В дополнение к существующим  мероприятиям по пожаротушению в проекте предусматривается пожаротушение:

- Силами проектируемого пожарного депо, и использования для пожаротушения проектируемых водопроводных сетей с установлением на них пожарных гидрантов, поверхностных водозаборов, а также из проектируемых резервуаров воды (см.раздел «Водоснабжение» ПЗ).

На последующих стадиях проектирования мероприятия по обеспечению пожарной безопасности необходимо согласовывать с отделом пожарной безопасности, к которому относится данная территория.

7. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

7.1. Современное положение

Промышленность

На территории поселения основной отраслью промышленности является добыча золота.

Индексы физического объёма производства промышленной продукции

| Показатели | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Производство промышленной продукции, млн. руб. | 0,39 | 0,48 | 1,24 |
| Промышленная продукция на душу населения, руб. | 167,5 | 206,5 | 532,9 |

Основные проблемы:

- устарела материально-техническая база;

- необходимо новое оборудование;

- отсутствие квалифицированных специалистов.

- отдаленность лесного массива

- плохие дороги до леса и в самом лесу (инфраструктура дорог).

Сельское хозяйство.

Производство важнейших видов продукции сельского хозяйства, в натуральном выражении

| Показатели | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Мясо, тонн | 3,9 | 3,6 | 3,2 |
| Молоко, тонн | 26,8 | 24,5 | 23,8 |

Численность поголовья скота на конец года в хозяйствах всех категорий, гол.

| Наименование | Ед. изм. | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Крупный рогатый скот | голов | 1668 | 1931 | 1615 |
| В том числе коровы | голов | 715 | 851 | 601 |
| Свиньи | голов | 99 | 106 | 60 |
| Овцы и козы | голов | 2029 | 2913 | 2448 |
| Лошади | голов | 58 | 75 | 40 |
| птицы | голов | 1082 | 1092 | 980 |

Торговля и потребительский рынок

В МО СП «Ципиканское» функционирует 2 непродовольственных и 6 продовольственных  магазинов, одна аптека и одна закусочная.  До 2009 года в поселении работала одна автозаправочная станция.

| Показатели | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Оборот розничной торговли, млн. руб. | 7,9 | 13,3 | 17,4 |
| Оборот розничной торговли на душу населения, руб. | 3392,0 | 5720,4 | 7907,2 |
| Объём платных услуг населению, тыс.руб. | 68,9 | 81,2 | 74,7 |
| Количество объектов по оказанию услуг связи (отделений, пунктов связи и т.п.) по обслуживанию клиентов) | 4 | 4 | 4 |
| Число стационарных отделений почтовой связи (включая кустовые, укрупненные, сезонные) | 2 | 2 | 2 |
| Число квартирных телефонных аппаратов телефонной сети общего пользования | 4 | 4 | 4 |
| Количество объектов розничной торговли и общественного питания, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования: |  |  |  |
| Магазины | 3 | 3(60м2) | 3(60м2) |

Увеличение товарооборота за анализируемый период произошло за счет расширения ассортиментного перечня товаров, работ и услуг, за счет увеличения покупательской способности денежных доходов населения.

7.2. Стратегические направления развития поселения

- Развитие промышленности

Промышленная добыча золота

- Разработка месторождения рудного золота «Горное», строительство горно-обогатительного комбината.

- Разведка и поиски  других месторождений по добыче золота и открытие новых участков, создание новых  рабочих  мест.

- Развитие агропромышленного комплекса.

- Развитие личных подсобных хозяйств

- Развитие кооперации, в том числе кредитной, и создание новых структур, обслуживающих личные подсобные и крестьянские фермерские хозяйства.

- Развитие охотничьего промысла среди коренных жителей поселения

- Организация тепличного хозяйства в п.Курорт Баунт.

- Создание индустрии отдыха и туризма.

- Развитие курорта «Баунт»

- Создание и дальнейшее развитие туристических маршрутов по территории поселения

8.КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ.

  - Функциональное зонирование территории

Территориальное зонирование – зонирование территории по ее основной функции и возможностям к тому или иному виду освоения на базе комплексной оценки территории. Функциональное зонирование территории поселения выполнено с учетом обеспечения благоприятной среды жизнедеятельности, предотвращения чрезмерной концентрации населения и производств, охраны от загрязнения окружающей природной среды, сохранения особо охраняемых природных территорий, в том числе природных ландшафтов, территорий историко-культурных объектов, а также сельскохозяйственных земель и лесных угодий.

Согласно «Градостроительному Кодексу» и с учетом современного использования территории выделяются территориальные зоны следующих основных типов:

- Территории населенных пунктов

- Производственные территории

- Территории инженерной и транспортной инфраструктур

- Рекреационные территории

- Территории сельскохозяйственного использования

- Земли лесного фонда

- Земли водного фонда

- Особо охраняемые территории

- Территории специального назначения

Ниже приводится краткая характеристика особенностей использования функциональных зон.

Зона сельскохозяйственного назначения, согласно земельному Кодексу РФ, предоставляется для использования:

- Гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства, для садоводства, животноводства, огородничества и иных целей, связанных с ведением сельскохозяйственного производства;

- Кооперативам и объединениям граждан – для садоводства, животноводства, огородничества и иных целей, связанных с ведением сельскохозяйственного производства;

- Колхозам, другим кооперативным с/х. предприятиям, акционерным, иным хозяйственным товариществам, общественным предприятиям, организациям – для с/х производства;

- Совхозам, другим государственным с/х. предприятиям, опытно-производственным хозяйствам, научно-исследовательских учреждений, учебно-опытным и учебно-производственным хозяйствам высших и средних учебных с/х заведений, сельским ПТУ, школам для с/х. производства, исследовательских и учебных целей;

- Несельскохозяйственным предприятиям, включая совместные учреждения и организации, религиозным организациям – для ведения подсобного сельского хозяйства.

Зона населенных пунктов. Все земли в границах населенных пунктов относятся к землям населенных пунктов и находятся в ведении органов местного самоуправления. В состав земель поселения входят:

- зоны жилой и общественной застройки и подлежащие застройке жилыми, культурно-бытовыми, административными, деловыми, финансовыми, религиозными и иными зданиями и сооружениями;

- земли общего пользования – площади, улицы, проезды, набережные, парки, скверы, сады, водоемы, пляжи и.т.д.;

- зоны промышленной и коммунально-складской застройки;

- зоны транспорта, связи, инженерных коммуникаций;

- зоны природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения;

- земли водного фонда – занятые реками, естественными и искусственными водоемами и акваториями;

- земли сельскохозяйственного использования – занятые пашней, садами, сенокосами, пастбищами;

- резервные земли – не вовлеченные в градостроительную деятельность, используемые в качестве резерва для территориального развития поселений;

- другие земли.

Расширение населенных пунктов поселения – в основном за счет земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к ним.

Зона лесохозяйственная включает в себя земли лесного фонда, покрытые лесом и не покрытые, но предоставленные для нужд лесного хозяйства. Порядок распоряжения, пользования и отнесения лесного фонда к группам лесов регулируется лесным законодательством РФ. Порядок изъятия и предоставления земель лесного фонда регулируется Земельным Кодексом, законодательными актами РФ и РБ.

Не используемые для нужд лесного хозяйства сельхозугодья могут предоставляться для сельскохозяйственных и других целей в собственность, пользование или аренду.

Земли водного фонда составляют совокупность водных объектов (водный объект – природный или искусственный водоем, водоток либо иной объект, постоянное или временное сосредоточение вод в котором имеет характерные формы и признаки водного режима).

Водные объекты могут использоваться для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, сброса сточных вод и (или) дренажных вод, производства электрической энергии, водного и воздушного транспорта, сплава древесины и иных предусмотренных Водным кодексом целей.

Рекреационная зона включает участки земли, предназначенные и используемые для организации массового отдыха населения и туризма. К ним относятся земельные участки, занятые территориями домов отдыха, пансионатами, туристическими базами, стационарными и палаточными лагерями, домами рыбаков и охотников, парками, лесопарками, учебно-туристическими тропами и т.д. К землям рекреационного назначения относятся также земли, находящиеся за пределами поселковой черты, занятые лесопарками, лесами и другими зелеными насаждениями, выполняющие защитные и санитарно-гигиенические функции, являющиеся местом отдыха населения.

На землях рекреационного назначения запрещается деятельность, препятствующая использованию их по целевому назначению.

Порядок предоставления и использования земель рекреационного назначения и определение их границ устанавливается законодательными актами РФ и РБ.

Зона особо охраняемых территорий включает земли природоохранного назначения. Кроме того, в данную зону входят земли оздоровительного назначения – курорты, лечебные местности, минеральные источники, залежи лечебных грязей и т.д. Земли оздоровительного назначения подлежат особой охране.

К зоне особо охраняемых территорий относятся также земли рекреационного назначения, о которых говорилось ранее.

Зона промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, энергетики включает в себя одноименные земли, предоставленные соответствующим органам власти в пользование или аренду государственным предприятиям, учреждениям и организациям, а предприятиям и организациям других форм собственности – в собственность или аренду. Земельные участки для разработки месторождений полезных ископаемых предоставляются в аренду после оформления горного отвода, утвержденного проекта рекультивации земель.

Предоставление особо ценных продуктивных земель производится только после отработки месторождений на других угодьях, расположенных в границах отвода.

Земельные участки, содержащие месторождения полезных ископаемых, не подлежат передаче в частную собственность.

Порядок использования земель промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, а также установление зон охраны, санитарных и др., регулируется законодательством РФ и РБ.

Порядок использования земель особо охраняемых территорий устанавливается законодательными актами РФ и РБ, а также правовыми актами органов местного самоуправления в пределах их компетенции.

Генеральным планом проведено функциональное зонирование территории, выделены следующие зоны:

- Жилые зоны (населенные пункты) – территория населенных пунктов

- Зоны сельскохозяйственного использования – сельскохозяйственные угодья и территории сельскохозяйственных сооружений;

- Зоны транспортной и инженерной инфраструктур;

- Зона рекреационная;

- Земли водного фонда;

- Земли лесного фонда.

Функциональные зоны

| № п/п | Категории | Ед.изм | Исх. Год (2009г.) | Расчётный срок (2029г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жилые зоны (населенные пункты) | га | 105,7 | 105,7 |
| 2. | Зоны сельскохозяйственного использования | га | 1700,6 | 1700,6 |
| 3. | Зоны рекреационные | га |  |  |
| 4. | Зоны транспортной и инженерной инфраструктур | га |  |  |
| 5. | Земли водного фонда | га | 32343,8 | 32343,8 |
| 6. | Земли лесного фонда | га | 1170623,7 | 1170623,7 |
|  | Общая площадь в границах поселения | га | 1211703,3 | 1211703,3 |

  - ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.

Генеральным планом предусматривается новая жилая застройка усадебного типа. Основные объемы жилищного строительства сосредоточены в границах существующей застройки села на свободных земельных участках.

Средняя жилищная обеспеченность достигнет 29 м2 общей площади к расчетному сроку и 20 м2 общей площади на 1 очередь.

  - КУЛЬТУРНО-БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Объекты капитального строительства, предусмотренные в социальной сфере

- Строительство магазинов товаров повседневного спроса в п.Баунт и п.Окунево

- Строительство детского сада в п.Ципикан

- Реконструкция пищеблока Горяче-Ключевской больницы п. Курорт Баунт на 50 пос. мест

- Строительство жилого коттеджа  в п. Курорт Баунт

- Строительство гаража на 5 автомашин в п. Курорт Баунт

Уникальные объекты эпизодического спроса (театры, выставочные залы, спорткомплексы, университеты, научные центры, больница и прочие учреждения) концентрируются в районном центре с.Багдарин и республиканском центре г. Улан-Удэ.

  - РЕКРЕАЦИЯ И ТУРИЗМ

Одним из основных рекреационных ресурсов является санаторно-туристический комплекс «Баунт» на источнике Горячий Ключ, расположенный в 140 км на северо-запад от районного центра с.Багдарин.

Минеральный термальный источник располагается у подножия горы Хаптон. Абсолютная высота горы 2284м над уровнем моря. Тихий уголок окружают невысокие горы, покрытые хвойным лесом. В долине много озер, богатых рыбой, наиболее крупное из них озеро Баунт, которое находится в 2 км от курорта.

Наряду с благодатным климатом основным лечебным фактором является гидрокарбонатно-натриевая сероводородная минеральная вода источника с температурой 45-54 градусов, воздействие которой очень полезно при заболевании суставов, позвоночника, костно-мышечной системы, периферической нервной системы, кожи, гинекологических заболеваниях и астении. Санаторий располагает современным лечебным бальнеологическим и медицинским оборудованием. Минеральная вода применяется в виде ванн, общих или местных, для орошения, в охлажденном виде употребляется для питья.

В связи с хорошо развитой сетью рек, их полноводностью на территории района имеются самые разнообразные по сложности водные маршруты:

- река Ципа, устье р.Гулонга – Баунтовский источник (курорт Горячий Ключ). Комбинированный пеше-водный маршрут. Подход до устья Гулонги через перевал от  поселков Ягдыг или Улюнхан (Курумканский район). Длина сплавного участка 150 км, продолжительность сплава вместе с волоком 15-17 дней. В русле много порогов, шивер, перекатов. Сплав на байдарках (3 к.с.).

- река Ципа, Баунтовский источник (курорт Горячий Ключ) – метеостанция Ую. Длина сплавного участка- 220   км.

- реки Талой-Ципикан- оз.Баунт- р.Верх. Ципа, ферма Талойская – курорт Горячий Ключ. Длина сплавного участка  120 км, продолжительность 4-7 дней. В русле много перекатов. Некатегорийное путешествие. В сезоны с нормальным или низким уровнем воды рекомендуется начинать маршрут по р. Ципикан (мост через р. Ципикан), то есть исключать сплав по р. Талой (из-за большого количества мелких каменистых перекатов). При этом уменьшаются длина сплавного участка до 95 км, а продолжительность на 1 день.

На данный момент имеется всего один зарегистрированный проложенный лыжный маршрут. Перспективы большие - Южно-Муйский и Икатский хребты (сквозные маршруты в Муйский ,  Курумканский  и Северобайкальский районы):

- с. Горячий Ключ – пгт.Северомуйск. Маршрут 5 категории сложности, протяженностью 310 км, проходится за 22-23 дня.

Альпинизм и горный туризм. Основной район  - Южно-Муйский хребет. Здесь имеется огромное количество маршрутов различной категории сложности. Часть маршрутов – сквозные с выходом в Муйский или Северобайкальский районы. Возможны радиальные или кольцевые маршруты.

Вопросы транспортного обеспечения туризма решены пока не в полной мере, возникают проблемы туристских перевозок. Районная автодорожная сеть в основном состоит из грунтовых дорог и автозимников и не соответствует условиям работы туристского транспорта и передвижения туристов. Отдельные участки дорог содержатся в неудовлетворительном состоянии.

Отсутствует организованное привлечение туристов-экстремалов, обеспечение их безопасности. Для автотуристов не решены вопросы технического обслуживания автомобилей, питание на дорогах района, торговля сувенирами и продукцией народных промыслов.

Перспективный для туристов вид транспорта – воздушный, но в сложившихся экономических условиях доступен только для туристов с высокими доходами. Сообщение с центром республики г.Улан-Удэ недостаточное, транспортные связи с райцентром остальных населенных пунктов района нерегулярные. Отсутствие объектов малой авиации делает невозможным организацию авиационных туров для развития элитного туризма.

8.5.  ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

8.5.1. Водоснабжение

Существующее положение

Централизованное водоснабжение в поселении отсутствует: вода населению доставляется автомобильным транспортом  из нецентрализованных источников, кроме п.Курорт Баунт. В населенных пунктах качество воды не отвечает санитарным нормам.  \

Проектные предложения

Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в соответствии со СНиП 2.04.02-84*  и  составляет

для сельских поселений – на 1 очередь 150 л/сут.чел.,  на расчетный срок 180 л/сут.чел.;

В нормах учтены хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности, поливка улиц и зеленых насаждений.

Таблица 2.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

| № № п/п | Муниципальные образования | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население, чел. | Макс. расход воды, тыс. м3/сут. | Население, чел. | Макс. расход воды, тыс. м3/сут. |
| 9 | Сельское поселение МО Ципиканское | 160 | 29 | 200 | 43 |
|  | Всего | 160 | 29 | 200 | 43 |

Во всех поселках поселения предусматривается развитие систем водоснабжения, включая строительство централизованных систем (водозаборов, водоочистных станций, водоводов, водопроводных сетей), обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений.

Необходимы мероприятия по строительству групповых водопроводов и децентрализованных систем водоснабжения в сельской местности.

Предусматривается освоение разведанных подземных вод на  расчетные потребности. Необходимо максимально использовать подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Для всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 устанавливаются зоны санитарной охраны, состоящие из трех  поясов: первого – строгого режима, второго и третьего - поясов ограничений.

Для исключения бактериального загрязнения водопроводной воды планируется строительство новых водопроводных сетей для перевода населения на централизованное водоснабжение.

В связи с отсутствием  проектов зон санитарной охраны 2 и 3 поясов необходима их разработка по всем водозаборам.

Таблица 3

Перечень мероприятий по водоснабжению

| № п/п | Перечень мероприятий |
| --- | --- |
| 1. | Проведение инвентаризации объектов водоснабжения, в первую очередь водозаборных скважин |
| 2. | Формирование реестра бюджетных дошкольных, образовательных и лечебных учреждений, нуждающихся в оборудовании для очистки воды (фильтры) |
| 3. | Заключение долгосрочных договоров аренды или концессии с частными операторами |
| 4. | Разработка проектной документации на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения |
| 5. | Обеспечение бюджетных дошкольных, образовательных и лечебных учреждений оборудованием для доочистки питьевой воды |
| 6. | Бурение разведочно-эксплуатационных скважин в п. Ципикан. |
| 7. | Бурение разведочно-эксплуатационных скважин в п. Курорт Баунт. |

8.5.2. Водоотведение

Существующее положение

Централизованного водоотведения  в поселении нет, канализация выгребная за счет надворных уборных.

Проектные предложения

Расчетное удельное среднесуточное водоотведение от населения принято по СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Согласно п.2.1 удельное среднесуточное  (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий принимается равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению, без учета расхода воды на восполнение противопожарного запаса воды и полив территории и зеленых насаждений.

Таблица 4.

Расходы хозяйственно-бытовых стоков от населения

| № п/п | Муниципальные образования | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население чел. | Макс. расход стоков тыс. м3/сут. | Население чел. | Макс. расход стоков тыс. м3/сут. |
| 1. | Сельское поселение МО Ципиканское | 160 | 24 | 200 | 36 |
|  | Всего | 160 | 24 | 200 | 36 |

Для поселков проектируется устройство самотечной канализации с сетью выгребов с водонепроницаемым днищем, с последующим вывозом стоков на проектируемые  очистные сооружения.

8.5.3. Теплоснабжение

Существующее положение

Централизованное теплоснабжение на территории поселения отсутствует.

Источники теплоснабжения локальные, обслуживают в основном бюджетную сферу, т.е. отапливают здания школ, детских садов, фельдшерско-акушерских пунктов, администраций сельских поселений. Население отапливает дома с использованием печей на твердом топливе (чаще дрова).

В п.Курорт Баунт отопление от горячего источника.

Основное оборудование источников тепла, как правило, имеет высокую степень износа. Изношенность основных фондов котельных составляет 68%. Фактический срок службы значительной части оборудования котельных больше предусмотренного технической документацией.  Причина такого положения состоит в отсутствии средств у собственника или эксплуатирующей организации для  замены оборудования на современное.

К «узким местам» теплоэнергетики следует отнести:

1) неудовлетворительное состояние тепловых сетей, что приводит к сверхнормативным потерям тепловой энергии на 20-30 %;

2) повышенные расходы электроэнергии на перекачку теплоносителя  вледствие разрегулированности гидравлических режимов в большинстве систем;

3)  низкий уровень приборного учета тепла у потребителей, что позволяет поставщикам завышать объемы предоставленных услуг;

4) высокие эксплуатационные расходы в связи с избыточной  установленной тепловой мощностью на отдельных источниках.

Проектные предложения

Направления развития топливно-энергетического комплекса района должны решаться в увязке со «Стратегией развития топливно-энергетического комплекса Республики Бурятия до 2030 года», одобренной постановлением Правительства республики Бурятия от 15.05.2009г   №177.

Основными направлениями развития теплоснабжения на первую очередь  являются:

  - оптимизация технологической структуры систем теплоснабжения за счет совместной работы нескольких источников теплоты на общие тепловые сети и консервации избыточной располагаемой мощности котельных;

- совершенствование топливоподготовки и топливоподачи;

- оснащение котельных  приборами учета и автоматики;

- оснащение котельных ХВО;

- оптимизация режимов горения топлива;

- использование на источниках, тепловых пунктах и других элементах систем теплоснабжения частотно-регулируемого привода для эффективного регулирования отпуска теплоты потребителям;

- замена теплообменного, контрольно-регулирующего и насосного оборудования на энергоэкономичное;

- регулирование расхода тепла за счёт широкого использования систем автоматического регулирования, в том числе программного и погодоведомого;

- повышение теплозащитных свойств вновь возводимых и эксплуатируемых жилых и общественных зданий за счет повышения термического сопротивления стеновых конструкций и окон;

- регулярная гидравлическая наладка и гидропневматическая промывка тепловых сетей;

Направлениями, рассчитанными на перспективу, являются освоение новых технологий, новых типов энергоисточников. К таким технологиям можно отнести:

- внедрение высокоэффективных угольных котлов теплопроизводительностью от 0,3 до 3 Гкал/час (ООО НПЦ «Новые технологии для коммунальной энергетики»,  г. Братск);

- прокладка труб в пенополиуретановой изоляции при ремонте и прокладке новых участков тепловых сетей с использованием технологии монтажа труб с внутренней изоляцией сварного шва стеклоэмалевым покрытием;

- внедрение теплонасосных установок в качестве альтернативного источника теплоснабжения;

- внедрение комплексного оборудования для получения электрической и тепловой энергии посредством газогенераторных электростанций, работающих на древесных отходах.  Технология  газификации древесных отходов с использованием полученного генераторного газа в электрогенераторных установках с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) является единственной экономически выгодной альтернативой прямому сжиганию древесных отходов в паровом котле. Преимуществами газификации по сравнению с традиционной паровой технологией являются:

- высокий электрический КПД - более 30%;

- широкий диапазон мощностей – от нескольких единиц до нескольких сотен кВт;

- возможность выработки тепловой, электрической энергии  в режиме когенерации;

- сравнительно невысокая стоимость, модульность оборудования;

- прекрасные экологические характеристики: выхлопные газы двигателей содержат меньше выбросов, чем при работе на природном газе, побочные продукты представляют собой древесный уголь (используется как топливо) и древесную золу (используется как улучшитель почвы).

- использование геотермальных вод  в системах теплоснабжения (Могойский высокотемпературный источник)  близлежащих  потребителей  тепловой энергии.

В таблицах 7,8  представлены объемы теплоснабжения Баунтовского района  по расчетным этапам. В объемах учтена тепловая энергия как от централизованных, так и от локальных и индивидуальных источников тепла. Для расчета приняты укрупненные нормы площадей застройки.

Расход тепла

| № п/п | Муниципальные образования | 1-ая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Населе-ние чел. | Расход тепла на отопление и вентиляцию, Гкал/час, Q max/час | Населе-ние чел. | Расход тепла на отопление и вентиляцию, Гкал/час, Q max/час |
| 1. | Сельское поселение МО Ципиканское | 160 | 0,7 | 200 | 16,3 |
|  | Всего | 160 | 0,7 | 200 | 16,3 |

Существующие теплосети подлежат ремонту и реконструкции.  Схема теплоснабжения предусматривается закрытая. Прокладка тепловых сетей намечается по незастроенной территории наземная, а в кварталах жилой застройки - подземная, в непроходных железобетонных каналах совместно с сетями водоснабжения.

Солнечное теплоснабжение. Наиболее перспективным в условиях возрастающих требований к охране окружающей среды, является использование солнечных коллекторов. Ввиду своей автономности солнечные коллектора могут устанавливаться индивидуально на каждое здание, при этом нет необходимости дополнительного устройства зданий,  сооружений и сетей, как для котлоагрегатов.

Солнечные коллектора размещаются на кровле здания, не занимая полезной площади. В период, когда водопотребление незначительно, горячая вода аккумулируется в баках-аккумуляторах. При больших расходах воды водоразбор производится из баков.

В качестве резерва в баках-аккумуляторах устанавливаются ТЭНы, которые работают в ночное время при отсутствии электрической нагрузки на освещение.

Установки солнечного горячего водоснабжения.

Коллектор солнечной энергии (солнечный коллектор, гелиоколлектор) предназначен для улавливания солнечного излучения, преобразования его в теплоту и нагревания воды, воздуха и другой жидкой или газообразной среды.

В фокусирующих солнечных коллекторах плотность потока солнечного излучения повышается путем концентрирования с помощью зеркальных отражателей или линз.

Солнечные коллектора, работающие без концентраторов, называют плоскими. Они нашли наибольшее применение в системах солнечного отопления и горячего водоснабжения.

Большинство плоских солнечных коллекторов состоит из четырех основных элементов (см. рис. 2):

- поглощающей панели – абсорбера (4) с каналами для теплоносителя (3), на поверхность которой нанесено покрытие, обеспечивающее поглощение не менее 90 % падающего солнечного излучения;

- прозрачной изоляции (2), состоящей из одного или двух слоев остекления;

- тепловой изоляции (5), снижающей потери теплоты в окружающую среду через днище коллектора и его боковые грани;

- корпуса (1), где расположены поглощающая панель и тепловая изоляция,  закрытые  сверху прозрачной изоляцией.

Рис. 2    Плоский коллектор: 1- корпус; 2- прозрачная изоляция;

3- каналы для теплоносителя; 4- поглощающая панель; 5- тепловая

изоляция.

В солнечном коллекторе падающее солнечное излучение преобразуется в теплоту, отдаваемую потоку теплоносителя, протекающего по каналам поглощающей панели. Прозрачная теплоизоляция снижает потери теплоты конвекцией и лучеиспусканием от поглощающей панели в атмосферу, вследствие чего возрастает теплопроизводительность коллектора. Стекло, как и большинство прозрачных сред, пропускает солнечные лучи селективно, то есть его пропускная способность зависит от длины волны падающего излучения. Обычное оконное стекло, в зависимости от содержания в нем железа, пропускает до 87 % солнечного излучения, но практически непрозрачно для собственного теплового излучения панели. Увеличение числа слоев остекления приводит к уменьшению теплопотерь через прозрачную изоляцию, но одновременно уменьшается и плотность потока излучения, падающего на поглощающую панель. В поглощающей панели используются каналы для теплоносителя различной формы, из различных материалов (стали, алюминия, меди, каучука, резины). Жидкий теплоноситель нагревается в трубах диаметром 12 – 15 мм, припаянных к листу, или в выштампованных каналах, расположенных на расстоянии 50 – 150 мм один от другого. Верхние и нижние концы трубок (каналов) соединены гидравлическими коллекторами.

Техническое описание работы установки солнечного теплоснабжения.

Система приготовления горячей воды состоит из солнечных коллекторов, устраиваемых на кровле здания, бака-теплообменника-аккумулятора, соединительных трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры.

Солнечная водонагревательная установка работает следующим образом. Солнечное излучение проходит через  остекление солнечного коллектора, поглощается черной поверхностью панели и нагревает ее. При этом нагревается теплоноситель первого контура, заполняющий каналы панели.

В качестве теплоносителя первого контура может применяться: химически очищенная вода, водные растворы глицерина или пропиленгликоля, а также другие теплоносители, не вызывающие активной коррозии поглощающей панели и не выделяющие при нагревании нерастворимых осадков.

Затем теплоноситель первого контура посредством циркуляционного насоса подается в теплообменник, находящийся внутри бака-аккумулятора.

Отдав тепло воде, находящейся в баке-аккумуляторе теплоноситель первого контура возвращается обратно в солнечный коллектор, после чего процесс повторяется. Вода в баке-аккумуляторе-доводчике постепенно нагреваемая теплоносителем имеет температурное расслоение. Наиболее горячая вода находится в верхней части бака, из этой части бака осуществляется разбор тепла на горячее водоснабжение.

При понижении температуры воды в баке–аккумуляторе ниже требуемой, в работу через систему автоматики включается электрический водоподогреватель. Такая ситуация складывается в следующих случаях:

- в течение нескольких пасмурных дней подряд летом;

- в пасмурные дни в период с поздней  осени до ранней весны;

- при интенсивном разборе горячей воды.

Преимуществами использования солнечных коллекторов  являются:

- при относительно низких затратах вырабатывается большое количество тепловой энергии;

- установки являются автономными и не требуют постоянного дежурного персонала, что позволит сократить эксплуатационные затраты;

- отсутствие теплосетей, в которых происходят значительные потери тепла при транспортировке теплоносителя;

- затраты энергии идут не на выработку тепла, как в электронагревателе, а только на перемещение хладагента по системе.

8.5.4. Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение в    населенных  пунктах поселения осуществляется от  дизельных  электростанций.

Дизельные электростанции (ДЭС) имеют устаревшее оборудование с высокими удельными расходами топлива и себестоимостью производства электроэнергии.

Средний срок их эксплуатации составляет свыше 15 лет, что ведет к сверхнормативному расходу топлива и повышению стоимости производства энергии. Кроме того, высокий износ станций снижает надежность снабжения населенных пунктов энергией, что приводит к возникновению чрезвычайных ситуаций. Замена устаревших ДЭС позволит снизить расходы бюджета на завоз топлива для дизель-электростанций, а также повысит надежность обеспечения населения электричеством.

Выбор  проектируемых  источников  электроснабжения.

Подсчет нагрузок выполнен с учетом существующей нагрузки и проектируемой. Для подключения проектируемой нагрузки мощность существующих дизельных электростанций (ДЭС) должна быть увеличена  на ступень. ДЭС-МО  «Ципиканское»  30Квт заменить на  130Квт,

Основные направления по  оптимизации расходов на содержание дизельных электростанций:

- Переход на использование  альтернативных источников энергии

  - энергия ветра

  - энергия солнца

  - энергия воды.

- Строительство линий электропередач в отдалённые населённые пункты с целью подключения к центральным электрическим сетям ОАО «Бурятэнерго».

- Оплата населением за потреблённую электроэнергию по экономически обоснованному тарифу (по полной стоимости).

- Оптимизация работы ДЭС и замена действующих морально и физически изношенных дизельных установок на новые современные.

- Переход на альтернативные источники выработки электроэнергии

- Использование энергии солнца

Пилотная солнечная электростанция мощностью 100 киловатт может появиться в поселке Курорт Баунт. Полученную от солнца энергию планируется использовать для производства тепла и горячей воды. Предлагаемый проект СЭС мощностью 100 кВт обеспечит в течение всего года электроэнергией поселок Курорт Баунт вместо с существующей в настоящее время дизельной электростанции. Реализация этого проекта позволит решить по крайней мере две существенные проблемы:

а) хозяйственную – практически полностью отказаться от проблем, связанных с доставкой жидкого топлива в труднодоступный район;

б) экологическую – сделать первый серьезный шаг в деле реализации программы внедрения возобновляемой энергии в повседневную жизнь с целью сохранения уникальной природной среды Байкальского региона.

### Использование энергии воды

В связи с разрозненностью и отсутствием сообщения между поселками одним из возможных решений энергоснабжения является  строительство мини-гидроэлектростанций (мини-ГЭС) на каждом участке, но данные электростанции могут работать при постоянном движении воды в реках и ключах. Реки в Баунтовском районе мелководные, и к тому же перемерзают (до восьми месяцев в году покрыты льдом). Исключение составляет река Витим, которая  не протекает вблизи рассматриваемых населённых пунктов. Витим – самая крупная река Бунтовского района, общей протяженностью в 1887 километров. По гидротехническим ресурсам р. Витим одна из крупнейших в стране. В перспективе предусматривается строительство Мокской ГЭС (в Муйском районе).

Учитывая  неперспективность  населённых пунктов, отсутствие развитой производственной инфраструктуры,  строительство мини-ГЭС не целесообразно.

- Строительство линий электропередач в отдалённые населённые пункты с целью подключения к центральным электрическим сетям ОАО «Бурятэнерго».

Рассмотрев данное направление и изучив цены на строительство  ЛЭП в Минтрансе РБ, а также учитывая не перспективность  населённых пунктов, отсутствием развитой производственной инфраструктуры,  строительство ЛЭП так же не целесообразно. Стоимость строительства  одного километра ЛЭП 10 кВ равен примерно 800- 1000 тыс. рублей, но учитывая большую отдалённость населённых пунктов  мощность  линии в 10 кВ не достаточно (с учетом технологических потерь в сетях на дальние расстояния). Поэтому часть ЛЭП нужно проектировать на  напряжение 110 кВ. Стоимость строительства одного километра данных сетей равна 10-12 млн. руб.

- Закрытие  неперспективных населённых пунктов с переселением проживающих граждан в центральные районы.

Один из вариантов снижения расходов на содержание ДЭС является закрытие неперспективных населённых пунктов с переселением проживающего населения в центральные районы

Но есть социальная сторона вопроса. Многие жители, проживающие в данных поселениях, являются коренными жителями поселения, привыкшие к определённому образу жизни и не стремящиеся к выезду в другие районы.

Таблица   нагрузок.

| № п/п | Муниципальные образования | Потребная мощность, кВТ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существ. сущ. | 1-ая очередь сущ. | Расчетный срок сущ. |
| 1 | Сельское поселение МО Ципиканское п.Баунт п.Верхний Ципикан п.Курорт Баунт п.Окунево п.Ципикан | 50.0 | 97.0 | 101.0 |
|  | Всего | 2350.0 | 2723.0 | 3280.0 |

8.5.5. Средства связи и телекоммуникаций.

Телефонизация.

В поселении только два населенных пункта обеспечены связью (рация) - п. Курорт Баунт и п. Ципикан.

На расчетный срок предусмотреть строительство вышек сотовой связи.

8.5. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Перечень мероприятий  по развитию транспортной инфраструктуры

    - Строительство и реконструкция дорог, мостов на территории поселения.

2. Доведение технического состояния существующей сети дорог до уровня, соответствующего нормативным требованиям.

3. Реализация мероприятий по улучшению дорожного хозяйства сельского поселения (ремонт улично-дорожной сети, проведение ямочного ремонта, проведение уличного освещения).

4. Организация авиационных маршрутов местного значения Багдарин – Курорт Баунт, Багдарин – Ципикан самолетами малой авиации.

5. Строительство вертолетной площадки, п.Курорт Баунт.

- Мероприятия по охране окружающей среды

Охрана и рациональное использование почвенного слоя. Почвенный слой является ценным медленно возобновляющимся природным ресурсом. При ведении строительных работ, прокладке линий коммуникаций, добыче полезных ископаемых и других видах работ, приводящих к нарушению или снижению свойств почвенного слоя, последний подлежит снятию, перемещению в резерв и использованию для рекультивации нарушенных земель или землевания малопродуктивных угодий.

Охрана атмосферного воздуха.

На 1 очередь строительства в целом по территории поселения необходимо реализовать следующие мероприятия:

- Оптимизация технологической структуры систем теплоснабжения;

- Для юридических лица, имеющих стационарные источники выбросов вредных веществ в атмосферный воздух,   необходимо разработать проект предельно допустимых выбросов  и проект организации СЗЗ.

На перспективу в целом по поселению - освоение новых технологий, новых типов энергоисточников. К таким технологиям можно отнести:

- применение гелиоустановок и тепловых насосов;

- прокладка труб в пенополиуретановой изоляции при ремонте и прокладке новых участков тепловых сетей с использованием технологии монтажа труб с внутренней изоляцией сварного шва стеклоэмалевым покрытием.

- в процессе развития района необходимо предусмотреть реконструкцию котельных и строительство новых, в основном газовых котельных с целью улучшения экологии и повышения экономических показателей.

Защита от электрических магнитных полей.

В проекте установлены санитарно-защитные зоны от высоковольтных линий электропередач.

Защита от шума.

Один из основных источников шума – транспорт. Для защиты жилой застройки, расположенной вдоль автодороги, от транспортного шума, проектом предусмотрено создание санитарно-защитной зоны, ее озеленение и благоустройство.

Охрана подземных и поверхностных вод

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов проектом предусматривается:

1.  Развитие систем централизованной канализации

2.  Строительство очистных сооружений.

3.  Оптимизация системы управления стоками.

4.  Благоустройство и расчистка русел рек и ручьев.

5. Организация и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос, в первую очередь в границах населенных пунктов.

6. Стоки животноводческих комплексов должны очищаться на локальных очистных сооружениях (ЛОС) либо до степени, разрешенной к приему в систему канализации, либо полностью до нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты.

Охрана окружающей среды при складировании (утилизации) отходов

На первую очередь:

- Строительство полигона ТБО на месте существующей свалки

На расчетный срок:

- разработать систему обслуживания частного сектора санитарной очисткой и уборкой территории;

- организация сбора, вывоза, переработки и утилизации отходов производства и потребления.

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № пп | Показатели | Ед. изм. | Исх. год | Расч. срок (2030) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ТЕРРИТОРИИ |
| 1. | Всего, | га |  |  |
| 1.1. | В том числе Сельскохозяйственного назначения | га |  |  |
| 1.2. | Населенных пунктов | га |  |  |
| 1.3. | Промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения за пределами поселений | га |  |  |
| 1.4. | Рекреационного назначения | га |  |  |
| 1.5. | Земли лесного фонда | га |  |  |
| 1.6. | Земли водного фонда | га |  |  |
| НАСЕЛЕНИЕ |
| 2.1. | Численность населения – всего, | тыс.чел. |  |  |
| 2.2. | Плотность населения | чел/га |  |  |
| ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 3.1. | Жилищный фонд | тыс.м2 общ.площ. квартир |  |  |
| 3.2. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел |  |  |
| ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 4.1. | Протяженность автомобильных дорог, всего | км |  |  |
|  | В том числе: - местного значения | км |  |  |
| 4.2. | Плотность транспортной сети | км/100км2 |  |  |
| ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |
| 5.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 5.1.1. | Водопотребление, всего в том числе: | тыс. м3/сут | н/с |  |
|  | -на хоз-питьевые нужды | - // - | н/с |  |
|  | из них в городских поселениях | - // - | - |  |
| 5.1.2. | Производительность водозаборных сооружений | - // - | н/с |  |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | - // - | н/с |  |
| 5.1.3. | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут. на чел | н/с |  |
|  | в т.ч. на хоз-питьевые нужды | - // - | н/с |  |
|  | Из них: в городских поселениях | - // - | - |  |
|  | в сельских поселениях | - // - | н/с |  |
| 5.2. | Канализация |  |  |  |
| 5.2.1. | Объемы сброса сточных вод в поверхностные водоемы, в том числе | - // - | - |  |
|  | -хоз-бытовых сточных вод | - // - | - |  |
|  | из них городских поселений | - // - | - |  |
| 5.2.2. | Из общего количества – сброс сточных вод после биологической очистки | - // - | - |  |
|  | в том числе городских поселений | - // - | - |  |
| 5.2.3. | Производительность очистных сооружений канализации | - // - | - |  |
|  | в том числе в городских поселениях | - // - | - |  |
| 5.3. | Энергоснабжение |  |  |  |
| 5.3.1. | Производительность централизованных источников: |  |  |  |
|  | -теплоснабжения | Гкал/час | - |  |
| 5.3.2 | Потребность в тепле | Гкал/час |  |  |
|  | из них на коммунально-бытовые нужды | - // - |  |  |
|  | в том числе в городских поселениях | - // - | - | - |
| 5.4. 5.4.1. | Санитарная очистка территории: Количество твердых бытовых отходов | т/год |  |  |
| 5.4.2. | Усовершенствованные свалки (полигоны) | Единиц/га |  |  |
| 5.4.3. | Общая площадь свалок (в т.ч.стихийных) | га | - | - |
| РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ |
| 6.1. | Общее количество кладбищ | га |  |  |

# Text boxes

5

3

19607018120089

2

4